Общество с ограниченной ответственностью

Архитектурно-планировочная мастерская

Директор ООО «Мастер СВ»

____________/Баранова З.М./

«_____»______________ 2012 г.

Шифр. № 090/12

Правила землепользования и застройки

градостроительные регламенты

Муниципальное образование

сельское поселение шапша

населённый пункт д. Шапша, д. ярки

Руководители проекта:

Исполнительный директор 						Баранов С.В.

Главный инженер проекта						Ширинкин А.И.

Главный архитектор проекта						Малютин К.В.

Ханты-Мансийск - Пермь

2012

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

| Директор ООО «Мастер СВ» | З.М.Баранова |
| --- | --- |
| Исполнительный директор | С.В.Баранов |
| Главный инженер проекта | А.И.Ширинкин |
| Главный архитектор проекта | К.В.Малютин |
| Ведущий специалист проекта | Т.В.Латынина |
| Специалист по геоинформационным технологиям | С.С.Вавилов |
| Ведущий специалист по сбору и систематизации исходной информации | О.В.Чирков |
| Архитектурно-планировочные решения | О.Д.Фоменко |
| Дороги, транспорт | А.А.Емельянов |
| Природно-геологическая характеристика | И.С.Копылов |
| Экологические проблемы и пути их решения. Основные природоохранные мероприятия | Е.Н.Михайлов |
| Туризм, рекреация | Н.В.Николаев |
| Объекты культурного наследия | Н.В. Смирнов |
| Электро-, тепло- и газоснабжение | Г.Е.Усов |
| Водоснабжение и канализация | Н.М.Тихомиров |
| Организация и проведение выездных работ на территории района | М.Н.Лавров В.К.Лапонов |
| Компьютерное оформление | О.Р.Касимова |

СОДЕРЖАНИЕ:

ЗОНА  ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ        (ЖЗ 103)

ЗОНА  МНОГОКВАРТИРНОЙ ЖИЛОЙ  ЗАСТРОЙКИ (ЖЗ 102)…………………

ЗОНА СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ОДЗ 202)

ЗОНА УЧЕБНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ОДЗ 204)

ЗОНА МЕСТ ОТДЫХА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (РЗ 601)

ЗОНА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОЧИСТКИ СТОКОВ (ИЗ 402)

ЗОНА АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ОДЗ 201)

ЗОНА ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ (ИЗ 401)

ЗОНА КОММУНАЛЬНО – СКЛАДСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ПР 302)

ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (СХ 703)

ЗОНА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (ОДЗ 207)

ЗОНА РИТУАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ (СНЗ 801)

ЗОНА  ОБЪЕКТОВ  ТРАНСПОРТА (ТЗ 502)

ЗОНА АКВАТОРИЙ АЗ 1002

ЗОНА ТОРГОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ОДЗ 203)

ЗОНА ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ (РЗ 602)

# ЗОНА  ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ (ЖЗ 103)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| Одноквартирные, двухквартирные жилые дома с приусадебными участками. | Этажность - до 2 эт. Высота зданий с мансардным завершением до конька скатной кровли не более - 14 м. Высота ограждения земельных участков не более - 1,8 метров. Расстояние от границ смежного земельного участка до основного строения (жилого дома) - 3 м. Величина допустимого отступа здания от красной линии улиц не менее - 3 м. | Новое строительство, реконструкцию вести в соответствии с утвержденным проектом планировки и межевания территории. Не допускается размещение хозяйственных построек со стороны улиц, за исключением гаражей. Подходы и подъезды к домам выполнять в твердом покрытии с водопропускными трубами. Ограждение земельных участков со стороны улиц должно быть единообразным как минимум на протяжении одного квартала. Отделка фасадов жилых домов высококачественными строительными материалами. |

2.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| Объекты благоустройства |  |  |
| Автостоянки легкового автотранспорта |  |  |
| Объекты хозяйственного назначения. | Этажность - 2 эт. Общая площадь помещений до 100 кв.м. Расстояние от границ смежного земельного участка до хозяйственных построек и прочих строений не менее - 1 м. Высота строений до верха плоской кровли не более - 4 м, до конька скатной кровли не более - 10 м. | Только при одноквартирных, двухквартирных жилых домах с приусадебными участками Отдельно стоящие строения, пристроенные к жилым домам и другим строениям Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных участках при условии взаимного согласия собственников жилых домов. |
| Объекты хранения индивидуального автотранспорта. | Этажность - 1 эт. Общая площадь помещений - до 100 кв. м. | Только при одноквартирных, двухквартирных жилых домах с приусадебными участками Допускается блокировка гаражей на смежных участках при условии взаимного согласия собственников жилых домов. |
| Огороды, теплицы |  | Только при одноквартирных, двухквартирных жилых домах с приусадебными участками |
| Объекты инженерно технического обеспечения | Высота в соответствии с техническими регламентами |  |

3.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| Многоквартирные жилые дома | Этажность - до 2 эт. Высота зданий с мансардным завершением до конька скатной кровли не более - 14 м. Величина допустимого отступа здания от красной линии улиц не менее - 5 м. | Новое строительство, реконструкцию вести в соответствии с утвержденным проектом планировки и межевания территории. |
| Объекты торгового назначения. | Этажность - 1 эт. Высота - до 10 м. Общая площадь помещений - до 100 кв.м. | Отдельно стоящие, встроенные и встроенно-пристроенные в первые этажи жилых домов с условием обеспечения входов со стороны красных линий. |
| Объекты бытового обслуживания | Этажность - 1 эт. Высота - до 10 м. Общая площадь помещений - до 100 кв.м. | Отдельно стоящие, встроенные и встроенно-пристроенные в первые этажи жилых домов с условием обеспечения входов со стороны красных линий. |
| Объекты общественного питания. | Высота - до 15 м. Этажность - 2 эт. | Отдельно стоящие, встроенные и встроенно-пристроенные в первые этажи жилых домов с условием обеспечения входов со стороны красных линий. |

ЗОНА МНОГОКВАРТИРНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ (ЖЗ 102)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| Многоквартирные жилые дома. . | Высота - до 17 м Этажность - до 3 эт. Величина допустимого отступа здания от красной линии улиц не менее - 5 м. | Новое строительство, реконструкцию вести в соответствии с утвержденным проектом планировки и межевания территории. При осуществлении нового строительства, реконструкции или изменении внешнего облика фасадов жилых домов проектные решения согласовать с органом архитектуры и градостроительства. |
| Одноквартирные, двухквартирные жилые дома с приусадебными участками. | Высота – до 14 м Этажность – до 2 этажей Высота ограждения земельных участков не более - 1,8 метров. Расстояние от границ смежного земельного участка до основного строения (жилого дома) - 3 м. Величина допустимого отступа здания от красной линии улиц не менее - 5 м. |  |
| Объекты социально-бытового назначения. | Этажность – 2 эт. Высота - до 12 м. | Отдельно стоящие, пристроенные, встроено-пристроенные в первые этажи жилых домов с условием обеспечения входов со стороны красных линий |
| Объекты торгового назначения. | Этажность – 2 эт. Высота - до 12 м. | Отдельно стоящие, пристроенные, встроено-пристроенные в первые этажи жилых домов с условием обеспечения входов со стороны красных линий |
| Объекты административно-делового назначения | Этажность – 3 эт. Высота - до 17 м. | Отдельно стоящие, пристроенные, встроено-пристроенные в первые этажи жилых домов с условием обеспечения входов со стороны красных линий |
| Объекты общественного питания | Высота - до 15 м. Этажность - до 2 эт. |  |

2.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| Объекты хранения индивидуального автотранспорта |  | Только при одноквартирных, двухквартирных жилых домах с приусадебными участками |
| Детские площадки |  | Для территорий многоквартирных жилых домов |
| Автостоянки легкового автотранспорта |  |  |
| Хозяйственные площадки |  | Для территорий многоквартирных жилых домов |
| Объекты благоустройства |  |  |
| Объекты хозяйственного назначения. | Этажность - 1 эт. Общая площадь помещений до 100 кв. м. Расстояние от границ смежного земельного участка до хозяйственных построек и прочих строений не менее - 1 м. Высота строений до верха плоской кровли не более - 4 м, до конька скатной кровли не более - 7 м. | Только при одноквартирных, двухквартирных жилых домах с приусадебными участками Отдельно стоящие строения, пристроенные к жилым домам Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных участках при условии взаимного согласия собственников жилых домов. |
| Объекты инженерного обеспечения | В соответствии с техническими регламентами и санитарными нормами |  |

# ЗОНА УЧЕБНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ОДЗ 204)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| Объекты учебно-образовательного назначения. | Этажность - до 3 эт. Высота - до 15 м. | Новое строительство, реконструкцию вести в соответствии с утвержденным проектом планировки и межевания территории. При осуществлении нового строительства, реконструкции проектные решения согласовать с органом архитектуры и градостроительства. Прокладка магистральных инженерных коммуникаций на данной территории допускается в исключительных случаях, по отдельному согласованию. Недопустимо перепрофилирование объектов основных видов разрешенного использования. Земельные участки объектов учебно-образовательного назначения не делимы. |

2.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| Объекты благоустройства |  |  |
| Автостоянки легкового автотранспорта |  |  |
| Объекты инженерно технического обеспечения | Высота в соответствии с техническими регламентами |  |

# ЗОНА МЕСТ ОТДЫХА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (РЗ 601)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| Объекты мест отдыха общего пользования. |  | Новое строительство вести в соответствии с утвержденным проектом планировки и межевания территории. Разработать проект благоустройства. Проектные решения согласовывать с органом архитектуры и градостроительства. |
| Объекты общественного питания. | Высота - до 12 м. Этажность - 1 эт. |  |

2.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| Объекты благоустройства |  |  |
| Автостоянки легкового автотранспорта |  |  |
| Объекты инженерно технического обеспечения | Высота в соответствии с техническими регламентами |  |

# ЗОНА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОЧИСТКИ СТОКОВ (ИЗ 402)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| Объекты водоснабжения и очистки стоков |  |  |

2.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| Объекты благоустройства |  |  |
| Автостоянки автотранспорта |  |  |
| Объекты инженерно технического обеспечения | Высота в соответствии с техническими регламентами |  |

# ЗОНА АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ОДЗ 201)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| Объекты административно-делового назначения. | Этажность - до 2 эт. Высота - до 12 м. | Новое строительство, реконструкцию вести в соответствии с утвержденным проектом планировки и межевания территории. |
| Объекты культурно-досуговые и торговые | Этажность - до 2 эт. Высота - до 15 м. | Новое строительство, реконструкцию вести в соответствии с утвержденным проектом планировки и межевания территории. |

2.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| Объекты благоустройства |  |  |
| Автостоянки легкового автотранспорта |  |  |
| Объекты инженерно технического обеспечения | Высота в соответствии с техническими регламентами |  |

# ЗОНА ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ (ИЗ 401)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| Объекты энергообеспечения. |  | Новое строительство вести в соответствии с утвержденным проектом планировки и межевания территории. |

2.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| Объекты благоустройства |  |  |
| Автостоянки автотранспорта |  |  |
| Объекты инженерно технического обеспечения | Высота в соответствии с техническими регламентами |  |

# ЗОНА КОММУНАЛЬНО – СКЛАДСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ПР 302)

.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| Производственные объекты | Санитарно-защитная зона до 50 м. | Новое строительство, реконструкцию вести в соответствии с утвержденным проектом планировки и межевания территории. |
| Объекты коммунально –складского назначения |  | Новое строительство, реконструкцию вести в соответствии с утвержденным проектом планировки и межевания территории. |
| Спортивные объекты |  | Новое строительство, реконструкцию вести в соответствии с утвержденным проектом планировки и межевания территории. |
| Объекты торговли |  | Новое строительство, реконструкцию вести в соответствии с утвержденным проектом планировки и межевания территории. |
| Объекты общественного питания |  | Новое строительство, реконструкцию вести в соответствии с утвержденным проектом планировки и межевания территории. |
| Объекты профессионального образования |  | Новое строительство, реконструкцию вести в соответствии с утвержденным проектом планировки и межевания территории. |
| Объекты административно-делового назначения |  | Новое строительство, реконструкцию вести в соответствии с утвержденным проектом |
| Объекты бытового обслуживания |  | Новое строительство, реконструкцию вести в соответствии с утвержденным проектом планировки и межевания территории. |
| Объекты обслуживания транспорта |  | Новое строительство, реконструкцию вести в соответствии с утвержденным проектом планировки и межевания территории. |
| Объекты хранения индивидуального транспорта | Этажность - 1 эт. Высота - до 5 м. | Новое строительство, реконструкцию вести в соответствии с утвержденным проектом планировки и межевания территории. |

2.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| Объекты благоустройства |  |  |
| Автостоянки автотранспорта |  |  |
| Объекты инженерно технического обеспечения | Высота в соответствии с техническими регламентами |  |

# ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (СХ 703)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| Объекты сельскохозяйственного производства |  |  |
| Сенокошение, выпасы |  |  |
| Огороды |  |  |

2.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| Объекты благоустройства |  |  |
| Автостоянки автотранспорта |  |  |
| Объекты инженерно технического обеспечения | Высота в соответствии с техническими регламентами |  |

# ЗОНА СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ОДЗ 202)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| Объекты социально-бытового назначения. | Высота - до 15 м. Этажность - 2 эт. | Новое строительство, реконструкцию вести в соответствии с утвержденным проектом планировки и межевания территории. |
| Объекты торгового назначения. | Высота - до 15 м. Этажность - 2 эт. | Новое строительство, реконструкцию вести в соответствии с утвержденным проектом планировки и межевания территории. |
| Объекты общественного питания. | Высота - до 15 м. Этажность - 2 эт. | Новое строительство, реконструкцию вести в соответствии с утвержденным проектом планировки и межевания территории. |

2.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| Объекты благоустройства |  |  |
| Автостоянки легкового автотранспорта |  |  |
| Объекты инженерно технического обеспечения | Высота в соответствии с техническими регламентами |  |

# ЗОНА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (ОДЗ 207)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| Объекты здравоохранения. | Высота - до 15 м. Этажность - до 2 эт. | Новое строительство, реконструкцию вести в соответствии с утвержденным проектом планировки и межевания территории. При осуществлении нового строительства, реконструкции или изменении внешнего облика фасада проектные решения согласовать с органом архитектуры и градостроительства. |

3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| Объекты благоустройства |  |  |
| Автостоянки легкового автотранспорта |  |  |
| Объекты инженерно технического обеспечения | Высота в соответствии с техническими регламентами |  |

.

# ЗОНА РИТУАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ (СНЗ 801)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| Объекты ритуального назначения. |  | Недопустимо увеличение территории кладбища. |

2.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| Объекты благоустройства |  |  |
| Автостоянки легкового автотранспорта |  |  |
| Объекты инженерно технического обеспечения | Высота в соответствии с техническими регламентами |  |

# ЗОНА  ОБЪЕКТОВ  ТРАНСПОРТА (ТЗ 502)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| Объекты транспорта. |  |  |

2.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| Объекты благоустройства |  |  |
| Автостоянки автотранспорта |  |  |
| Объекты инженерно технического обеспечения | Высота в соответствии с техническими регламентами |  |

# ЗОНА АКВАТОРИЙ АЗ 1002

2.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| Водные объекты |  |  |

2.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| Объекты благоустройства |  |  |
| Автостоянки автотранспорта |  |  |
| Объекты инженерно технического обеспечения | Высота в соответствии с техническими регламентами |  |

# ЗОНА ТОРГОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ОДЗ 203)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| Объекты торгового назначения. Объекты бытового обслуживания. Объекты общественного питания. | Высота - до 14 м. Этажность - 2 эт. | Новое строительство, реконструкцию вести в соответствии с утвержденным проектом планировки и межевания территории. При осуществлении нового строительства проектные решения согласовать с органом архитектуры и градостроительства. |

2.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| Объекты благоустройства |  |  |
| Автостоянки легкового автотранспорта |  |  |
| Объекты инженерно технического обеспечения | Высота в соответствии с техническими регламентами |  |

# ЗОНА ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ (РЗ 602)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| Природные объекты |  | Новое строительство вести в соответствии с утвержденным проектом планировки и межевания территории. Разработать проект благоустройства. Проектные решения согласовывать с органом архитектуры и градостроительства. |
| Объекты общественного питания. | Высота - до 12 м. Этажность - 1 эт. |  |

2.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| Объекты благоустройства |  |  |
| Автостоянки легкового автотранспорта |  |  |
| Объекты инженерно технического обеспечения | Высота в соответствии с техническими регламентами |  |

# ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (СХ 701)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| Объекты сельскохозяйственного производства |  |  |
| Сенокошение, выпасы |  |  |
| Огороды |  |  |

2.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| Объекты благоустройства |  |  |
| Автостоянки автотранспорта |  |  |
| Объекты инженерно- технического обеспечения | Высота в соответствии с техническими регламентами |  |

3.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| Производственные объекты несельскохозяйственного назначения |  | Новое строительство, реконструкцию вести в соответствии с утвержденным проектом планировки и межевания территории. |
| Объекты коммунально- складского назначения. |  | Новое строительство, реконструкцию вести в соответствии с утвержденным проектом планировки и межевания территории. |
| Объекты бытового обслуживания |  | Новое строительство, реконструкцию вести в соответствии с утвержденным проектом планировки и межевания территории. |
| Объекты общественного питания. |  | Новое строительство, реконструкцию вести в соответствии с утвержденным проектом планировки и межевания территории. |